## Slide 1
Decline Curve Analysis and the Modern Reservoir Engineer
Dr Shane K.F. Hattingh
Gaffney, Cline and Associates
SPE Moscow Section, 17TH April 2007.
Анализ падения добычи (АПД) и современный специалист по разработке месторождений
Др. Шэйн К.Ф. Гаттинг
Компания Гэффни, Клайн и партнёры
Московская сессия SPE, 17-е апреля, 2007.

## Slide 2
Talk Structure
Ideas on production forecasting
DCA- taking a few steps back
Common mistakes and how to avoid them
Concluding thoughts
Структура выступления
Идеи по прогнозированию добычи
АПД – взгляд назад
Распространённые ошибки и как их избежать
Заключительное слово

## Slide 3
1. Ideas on production forecasting
ART ……… or ……… SCIENCE
1. Идеи по прогнозированию добычи
Искусство ……… или ……… Наука

## Slide 4
We ‘forecast’ all the time.....
Will the sun rise tomorrow?
Will this rocket reach the moon?
Will stock prices continue to rise?
from first principles
by comparison
by studying cause and effect
Долетит ли эта ракета до Луны?
по основным принципам
Продолжится ли рост цен?
Взойдёт ли завтра солнце?
по сравнению
по изучению причины и следствия
Мы всегда ‘делаем прогнозы’.....

## Slide 5
Likewise in the oil business.....
numerical simulation
DCA
analogue
from first principles
by comparison
by studying cause and effect
Так же и в нефтяном бизнесе.....
по основным принципам
Численное моделирование
Аналог
АПД
по сравнению
по изучению причины и следствия

## Slide 6
Numerical simulation from first principles.....
2. The governing equations
  Darcy’s law, the fluid flow differential equations
2. Определяющие уравнения
  - закон Дарси, дифференциальные уравнения потока флюида
3. Description of the physical domain
  sophisticated static and dynamic models
3. Описание физической облати
  - сложные статические и динамические модели
4. A numerical solution method
  sophisticated numerical simulation
4. Метод численного решения
  - сложное численное моделирование
5. Solve and make forecasts
  history match and forecast
5. Решение и прогноз
  - адаптация и прогноз
1. The laws of the physical world
  mass balance and conservation laws
1. Законы материального мира
  - равновесие масс и законы сохранения
Численное моделирование по основным принципам...

## Slide 7
Cause and effect - the principle behind simulation
cause
effect
to forecast the effect, we model the cause as thoroughly as we can
Time
Flow rate
The Production Forecasts
Прогнозы добычи
Дебит
Время
причина
следствие
Причина и следствие – принцип моделирования
Для прогноза следствия мы моделируем причину как можно более тщательно
geology
petrophysics
fluid properties
development plan
facilities
operational constraints
geophysics
wells
commercial
and many more...
uncertainty
скважины
экономика
сооружения
геология
петрофизика
План разработки
свойства флюида
эксплуатационные ограничения
и многое другое...
неопределённость

## Slide 8
The role of cause and effect
forecast “effect”
past “effect”
If the cause remains unchanged, can the effect already observed give an indication of things to come?
DCA is based on the premise that the answer to this question is ‘YES’
Time Время
Flow rate Дебит
прогнозное “следствие”
прошлое “следствие”
Если причина остаётся неизменной, может ли уже наблюдаемое следствие указать на будущие изменения?
АПД основан на той предпосылке, что ответ на этот вопрос – «ДА».
Роль причины и следствия

## Slide 9
What do we mean by DCA ?
Although practical DCA is often based on principles of
‘cause and effect’…
...the equations are grounded in sound reservoir engineering theory
=> ‘first principles’
and
we use it because it has been shown to work!
=> ‘by comparison’
Несмотря на то, что практическое применение АПД основано на принципах
‘причины и следствия’…
...уравнения основываются на здравой теории разработки коллектора
=> ‘основные принципы’
и
мы это используем потому что это работает!
=> ‘посредством сравнения’
Что имеется в виду под АПД?

## Slide 10
2. DCA- taking a few steps back
is it outdated, or just neglected?
2. АПД – взгляд назад
Он устарел или им просто пренебрегают?

## Slide 11
What do we mean by DCA ?
Frick’s Petroleum Engineering Handbook of 1962, on ‘Production-decline curves’:
‘The basic assumption in this procedure is that whatever causes controlled the trend of a curve in the past will continue to govern its trend in the future in a uniform manner’
This is the ‘Golden Rule’
In this presentation we consider the empirical aspects without dwelling on the underlying theory
В руководстве по Разработке Месторождений под редакцией Фрика, изданном в 1962 году, так говорится о ‘Кривых падения добычи’:
‘Основное предположение в этой процедуре состоит в том, что те причины, которые контролировали тренд кривой в прошлом, продолжат контролировать этот тренд в будущем таким же образом’
В этом состоит ‘Золотое Правило’
В этой презентации мы рассматриваем эмпирические аспекты, не задерживаясь на лежащей в основе теории
Что мы имеем в виду под АПД?

## Slide 12
5. Extrapolate trend into future
2. Make a variety of plots
7. Sanity check
6. Impose constraints
What do we mean by DCA? – the 8 steps
1. Quality check production data !!
3. Identify interval for analysis
4. Analyse historical trend
8. Estimate a reserve
cash flow and economic limit
Что мы имеем в виду под АПД? – 8 шагов
Проверка качества данных по добыче !!
Анализ исторических трендов
Построение графиков
Экстраполяция трендов на будущее
Определение интервала для анализа
Задание ограничений
Проверка здравости
Оценка запасов
финансовый поток и экономические лимиты

## Slide 13
When basic reservoir data are not reliable
  sophisticated methods are only as good as the collective accuracy of the input data and physical description
When resources are limited
As a check for simulation results
  transition from history to forecast
For reserve estimation purposes
  simple, quick, transparent
  useful for non-operators
As a diagnostic tool
  changing trends can indicate changing (but unrecognised) influences
DCA and the reservoir engineer’s toolkit
RE 1
Когда основные данные по коллектору ненадёжны
  сложные методы настолько эффективны, насколько эффективны общая точность вводных данных и физическое описание
Когда ресурсы ограничены
Как проверка результатов моделирования
  переход от истории к прогнозу
Для оценки запасов
  просто, быстро, прозрачно
  полезно для не разработчиков
Как инструмент для диагностирования
  изменение трендов может указывать на изменение (но не опознанное) влияния
АПД и набор инструмента разработчика

## Slide 14
Eight (fictitious) reservoir engineers given the same dataset
  asked to estimate recoverable volumes based on DCA
each applied his or her ‘favourite’ method
An example
История добычи
Historical production
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
6
12
18
24
Rate (Mstb/d, MMscf/d)
oil rate
water rate
gas rate
История добычи
Дебит
Время (месяцы)
Time (months)
Восемь (фиктивных) разработчиков получили одинаковые наборы данных
  Их попросили оценить извлекаемые объёмы, основанные на АПД
Каждый применил свой ‘любимый’ метод
Пример

## Slide 15
An example
Oil Rate vs Time
Дебит нефти и время
Дебит нефти Oil rate( stb/d)
Время (месяцы) Time (months)
Содержание нефти и накопленная нефть
Накопленная нефть Cumulative Oil (MMstb)
Дебит нефти Oil rate( stb/d)
2
1
3
4
Обводнённость и накопленная нефть
Накопленная нефть Cumulative Oil (MMstb)
Время (месяцы) Time (months)
Содерание нефти (доля)
Oil Cut (Fraction)
Дебит нефти и время
Обводнённость (доля)
Water Cut (fracration)
Пример

## Slide 16
An example
Дебит нефти Oil rate( stb/d)
5
6
7
8
Содерание нефти (доля)
Oil Cut (Fraction)
Обводнённость (доля)
Water Cut (fracration)
Дебит нефти Oil rate( stb/d)
Накопленная нефть Cumulative Oil (MMstb)
Накопленная нефть Cumulative Oil (MMstb)
Накопленная нефть Cumulative Oil (MMstb)
Накопленная нефть Cumulative Oil (MMstb)
Содержание нефти и накопленная нефть
Дебит нефти и накопленная нефть
Соотношения водонефтяного фактора и накопленной нефти
Дебит нефти и накопленная нефть
Пример

## Slide 17
An example
Remaining recoverable
volumes (Mstb)
68
239
239
289
320
453
806
1,056
-
200
400
600
800
1,000
1,200
Oil rate vs time (1)
Water cut vs cumulative oil (2)
Oil cut vs cumulative oil (3)
Logarithm of oil rate vs time (4)
Oil rate vs cumulaitve oil (5)
Logarithm of water-oil-ratio vs cumulative oil (6)
Logarithm of oil-cut vs cumulative oil (7)
Logarithm of oil rate vs cumulative oil (8)
Дебит нефти и время
Обводнённость и накопленная нефть
Остаточные извлекаемые
объёмы (Mstb)
Дебит нефти и время
Содержание нефти и накопленная нефть
Дебит нефти и накопленная нефть
Соотношения водонефтяного фактора и накопленной нефти
Содержание нефти и накопленная нефть
Дебит нефти и накопленная нефть
Дебит нефти и время
Дебит нефти
Время (месяцы)
Пример

## Slide 18
horizontal well parallel to strike in steeply dipping beds
encroaching water causes sudden water breakthrough and rapidly increasing water-cut
Горизонтальная скважина, параллельная простиранию св пластах с большим углом падения
Наступление воды приводит к врезапным её прорывам и к быстро растущей обводнённости
An example
Пример

## Slide 19
Another important rule
Not all trends are straight lines!
времени
при
дебит
t
)
(
дебит
начальный
i
t
экспонент
еский
гиперболич
:
где
начальная
номинальна
я
скорость
падения
Не все тренды – прямые линии!
Ещё одно важное правило

## Slide 20
And another....
Understand the physics of the problem
Hyperbolic exponent ‘n’ | Type of reservoir
0 | Depletion of oil reservoirs above bubble point High pressure gas reservoirs Oil reservoirs under poor waterflood
0.3 | Solution gas drive Oil reservoirs with small gas cap
0.4 – 0.5 | Oil reservoirs with large gas cap
0.5 | Reservoirs containing low to medium viscosity oil under waterflood
0.67 | Oil reservoirs with some laminar flow
0.7 - 0.8 | Layered reservoirs with no cross-flow
1 | Oil reservoirs under very efficient waterflood Reservoirs containing viscous oil under waterflood
Гиперболический экспонент ‘n’ | Тип коллектора
0 | Разработка коллектора над точкой насыщения Газовые коллекторы с высоким давлением Нефтяные коллекторы с неэффективным заводнением
0.3 | Напорный режим растворённого газа Нефтяные коллекторы с небольшими газовыми шапками
0.4 – 0.5 | Нефтяные коллекторы с большими газовыми шапками
0.5 | Коллекторы с вязкостью нефти от низкой до средней находящиеся под заводнением
0.67 | Нефтяные коллекторы с ламинарным потоком
0.7 - 0.8 | Расслоённые коллекторы без перетоков
1 | Нефтяные коллекторы под очень эффективным заводнением Коллекторы с вязкойнефтью под заводнением
Понимать физику проблемы
И ещё одно....

## Slide 21
Sometimes the outcome is obvious...
Иногда результат очевиден...

## Slide 22
... other times, less so....
... а иногда - менее очевиден....

## Slide 23
3. Common mistakes and how to avoid them
3. Распространённые ошибки и как их избежать

## Slide 24
Examples to be covered
The ‘well-level’ vs. ‘reservoir-level’ analysis debate
Using the correct equations for forecasting
Accommodating downtime in your forecasts
Choosing the historical interval for analysis
Some very bad practices
Примеры для обсуждения
Обсуждение анализа «в масштабе скважины» по сравнению с анализом ‘в масштабе коллектора’
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Учитывание времени простоя в прогнозах
Выбор исторического интервала для анализа
Негативный опыт

## Slide 25
The ‘well-level’ vs. ‘reservoir-level’ analysis debate
‘reservoir-level analysis’ (or ‘top-down’ approach) means...
do your analysis using reservoir production data
‘well-level analysis’ (or ’bottoms-up approach’) means...
do your analyses well-by-well using well production data and aggregate the forecasts to reservoir level
Обсуждение анализа ‘в масштабе скважины’ по сравнению с анализом ‘в масштабе коллектора’
‘анализ в масштабе коллектора’ (или подход ‘сверху-вниз’) означает...
проводите свой анализ с использованием данных по добыче по коллектору
‘анализ в масштабе скважины’ (или подход ’снизу-вверх’) означает...
проводите свой анализ от скважины к скважине с использованием данных по добыче и суммировать прогнозы с выходом на уровень коллектора

## Slide 26
Проблема...
Искусственно высокие дебиты, поддерживаемые продолжающимся бурением приводят к слишком оптимистичным прогнозам
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
The problem...
Artificially high rates sustained by continuous drilling lead to over-optimistic forecasts
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин

## Slide 27
The engineer bases his analysis on reservoir flow rates...
Reservoir level analysis
data appear reliable at reservoir level in this example
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин
Анализ в масштабе коллектора
Время (годы)
В этом примере данные в масштабе коллектора выглядят надёжными
Разработчик основывает свой анализ на дебитах коллектора...

## Slide 28
...and makes this convincing match, and a forecast...
Reservoir level analysis
forecast at reservoir level looks good in this example
Анализ в масштабе коллектора
Время (годы)
Прогноз в масштабе коллектора выглядит неплохо на данном примере
...проводит это убедительное сравнение и делает прогноз...
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин

## Slide 29
...but this is what actually may happen!
Reservoir level analysis
reservoir level DCA analysis actual
Reality!
Анализ в масштабе коллектора
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
Время (годы)
АПД в масштабе коллектора фактический
Реальность!
...но вот что может произойти на самом деле!

## Slide 30
The engineer did not account for the changing well count!
Reservoir level analysis
trend is buoyed by continuous drilling
  increasing well count
  changing conditions
DCA at reservoir level not valid in this case!
Анализ в масштабе коллектора
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
Тренд движется вверх из-за продолжающегося бурения
  Увеличение количества скважин
  Изменение условий
АПД в масштабе коллектора недействителен в этом случае!
Разработчик не учёл увеличение количества скважин!

## Slide 31
Error in estimate of remaining recoverable volume: 136%
Reservoir level analysis
!
Remaining recoverable volume (MMstb)
Анализ в масштабе коллектора
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
Остаточный извлекаемый объём (MMstb)
Время (годы)
Ошибка в оценке остаточного извлекамого объёма: 136%

## Slide 32
Neglecting to deal with changing well count is one of the greatest sources of error in DCA carried out at a ‘reservoir’ , or any other ‘high’ level.
The SEC guidelines March 2001:
Proved developed oil and gas reserves are reserves that can be expected to be recovered through existing wells....
‘Reservoir-level’ analysis with increasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с увеличением количества скважин
Пренебрежение изменениями в количествве скважин и непринятие их во внимание является одним из самых серьёзных источников ошибок в АПД, выполненном в ‘в масштабе коллектора’ или любом другом ‘большом масштабе’.
Выдержка из руководства Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), март 2001:
Доказанные освоенные запасы нефти и газа – это запасы, извлечение которых ожидается посредством существующего фонда скважин...

## Slide 33
‘Reservoir-level’ analysis with decreasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с уменьшением количества скважин
Проблема...
Непринятие во внимание ограниченного срока эксплуатации скважин ведёт к слишком оптимистическим прогнозам
The problem...
Failure to take account of finite life of individual wells leads to over-optimistic forecasts

## Slide 34
The engineer bases his analysis on reservoir flow rates...
Reservoir level analysis
data appear reliable at reservoir level in this example
‘Reservoir-level’ analysis with decreasing well-count
Разработчик основывает свой анализ на дебитах коллектора...
Время (годы)
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с уменьшением количества скважин
В этом примере данные в масштабе коллектора выглядят надёжными
Анализ в масштабе коллектора

## Slide 35
...and makes this convincing match, and a forecast...
Reservoir level analysis
forecast at reservoir level looks good in this example
Анализ в масштабе коллектора
‘Reservoir-level’ analysis with decreasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с уменьшением количества скважин
Прогноз в масштабе коллектора выглядит неплохо на данном примере
Время (годы)
...проводит это убедительное сравнение и делает прогноз...

## Slide 36
...but this is what actually may happen!
Reservoir level analysis
reservoir level DCA analysis
actual
Reality!
Анализ в масштабе коллектора
‘Reservoir-level’ analysis with decreasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с уменьшением количества скважин
Время (годы)
АПД в масштабе коллектора
фактический
Реальность!
...но вот что может произойти на самом деле!

## Slide 37
The engineer did not account for finite life of individual wells!
Reservoir level analysis
individual wells reach their economic limits
  declining well count
  changing conditions
DCA at reservoir level not valid in this case!
Отдельные скважины достигают своих экономических лимитов
  Уменьшение количества скважин
  Изменение условий
АПД в масштабе коллектора недействителен в этом случае!
Разработчик не принял во внимание ограниченный срок эксплуатации отдельных скважин!
Анализ в масштабе коллектора
‘Reservoir-level’ analysis with decreasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с уменьшением количества скважин
Время (годы)

## Slide 38
Error in estimate of remaining recoverable volume: 72%
Reservoir level analysis
reservoir level DCA analysis
actual
!
Remaining recoverable volume (MMstb)
Анализ в масштабе коллектора
Время (годы)
АПДв масштабе коллектора
фактический
Остаточный извлекаемый объём (MMstb)
Ошибка в оценке остаточного извлекаемого объёма: 72%
‘Reservoir-level’ analysis with decreasing well-count
Анализ ‘в масштабе коллектора’ с уменьшением количества скважин

## Slide 39
Analysis at ‘well-level’
The problem:
Poor allocation at well level leads to unreliable forecasts
Interference between wells causes unreliable well-by well forecasts
Danger of cumulative conservatism
Difficulty of matching field level data
Анализ ‘в масштабе скважины’
Проблема:
Плохое распределение в масштабе скважин ведёт к ненадёжным прогнозам
Взаимодействие между скважинами является причиной ненадёжных прогнозов от скважины к скважине
Опасность излишнего консерватизма
Сложность в сопоставлении с данными в масштабе месторождения

## Slide 40
The reservoir engineer does DCA on each well’s production data...
analysis at well level is problematic in this example
interference between wells
poor production allocation
Analysis at ‘well-level’
Разработчик проводит АПД по данным добычи по каждой скважине...
Интерференция между скважинами
Плохое распределение добычи
Анализ в масштабе скважины проблематичен в этом примере
Анализ ‘в масштабе скважины’

## Slide 41
...and aggregates the forecasts to reservoir level...
data quality good at reservoir level in this example
Analysis at ‘well-level’
Анализ ‘в масштабе скважины’
Суммарный прогноз в масштабе скважины и анализ в масштабе коллектора
...и суммирует прогнозы, выводя их на масштаб колектора...
Дебит
Годы
Хорошее качество данных в масштабе коллектора в этом примере

## Slide 42
...while a field level-analysis would have given a better answer.
reservoir level analysis
aggregated well level forecasts
discontinuity
aggregated conservatism
Aggregated well level forecast and reservoir level analysis
Analysis at ‘well-level’
Анализ ‘в масштабе скважины’
Суммарный прогноз в масштабе скважины и анализ в масштабе коллектора
несогласие
анализ в масштабе коллектора
сумма прогнозов по скважинам
накопленный консерватизм
...тогда как анализ в масштабе месторождения выдал бы лучший ответ.
Годы
Дебит

## Slide 43
43 % under-prediction of remaining recoverable volumes in this case
reservoir level analysis
aggregated well level forecasts
Reservoir level
!
Remaining recoverable volume (MMstb)
Analysis at ‘well-level’
Анализ ‘в масштабе скважины’
Анализ в масштабе коллектора
Суммарные прогнозы в масштабе скважины
Остаточный извлекаемый объём (MMstb)
43 % недооценки остаточного извлекаемого объёма в этом случае.
Масштаб коллектора
Годы

## Slide 44
Repeated (20*) fitting of straight lines to rate vs. Np plots on log axes
Analysis at ‘well-level’
Многократное наложение прямых линий на кривые дебита по сравнению с графиками Np
Анализ ‘в масштабе скважины’

## Slide 45
massive over-prediction of remaining recoverable volumes in this case
overestimate/переоценка : 210% to 370%
overestimate: 530% переоценка: 530%
overestimate: 620% переоценка: 620%
overestimate: 190% переоценка: 190%
Analysis at ‘well-level’
Анализ ‘в масштабе скважины’
Чрезмерные прогнозы остаточных извлекаемых объёмов в этом случае

## Slide 46
Analysis at ‘well-level’
‘Большие ошибки, так же как «толстые канаты», зачастую состоят из тонких волокон’
Виктор Гюго
‘Great blunders are often made, like large ropes, of a multitude of fibres’
Victor Hugo.
Анализ ‘в масштабе скважины’

## Slide 47
The solution:
Critically review data before deciding at which level to carry out analysis
At what level is the drive mechanism evident?
Select the lowest level for which a sound dataset is available
Account for changing well count
The ‘well-level’ vs. ‘reservoir-level’ analysis debate
Размышления об анализе «в масштабе скважины» по сравнению с анализом «в масштабе коллектора»
Решение:
Очень важна оценка данных до принятия решения относительно того, в каком масштабе будет проводиться анализ
В каком масштабе очевиден механизм вытеснения?
Выбор самого низкого уровня по которому имеется в наличии набор данных
Принятие во внимание изменение количества скважин

## Slide 48
Using the correct equations for forecasting
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Проблема:
Ошибки по временным интервалам могуть быть вызваны использованием неправильных форм уравнения для прогнозирования
The problem:
time-step errors can be caused by using the wrong form of the equations for forecasting

## Slide 49
Using the correct equations for forecasting
Conventional form: instantaneous rate as a function of time
Integral form: cumulative production as a function of time
Где:
t
времени
при
дебит
t
i
)
времени
(
при
дебит
начальный


n
1
0
экспонент
еский
гиперболич


Где:
падения
скорость
я
номинальна
начальная
t
времени
к
добыча
я
накопленна
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Стандартная форма: мгновенный дебит как функция времени
Накопленная добыча: накопленная добыче как функция времени

## Slide 50
Using the correct equations for forecasting
The engineer uses qi and di to forecast rate as a function of time,...
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Экспонентный прогноз по дебиту относительно времени
Мгновенный дебит по стандартной форме уравнения...
Временные интервалы
Дебит
Разработчик использует qi и di для прогнозирования дебита как функции времени...

## Slide 51
Using the correct equations for forecasting
...he then calculates his Np from this rate profile.
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Экспонентный прогноз по дебиту относительно времени
Временные интервалы
Дебит
...затем он рассчитывает Np по профилю дебита.
... по которому рассчитываются эти кривые

## Slide 52
Временные интервалы
Using the correct equations for forecasting
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Экспонентный прогноз по дебиту относительно времени
Дебит
...где имеется в виду использование этого профиля
Неверное предположение о том, что средний дебит по интервалу = дебиту в начале интервала
Incorrect assumption that average rate for interval = rate at start of interval

## Slide 53
Временные интервалы
Using the correct equations for forecasting
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Экспонентный прогноз по дебиту относительно времени
Дебит
The average rate for the interval is non-trivial as decline is non-linear
Средний дебит по интервалу является нетривиальным, тогда как спад является нелинейным
... в то время как правильный профиль – вот этот...

## Slide 54
20% error in this case!
Временные интервалы
Using the correct equations for forecasting
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Экспонентный прогноз по дебиту относительно времени
Дебит
20% неточности с данном случае!
...рассчитанный по интегральной форме уравнений..

## Slide 55
Using the correct equations for forecasting
The solution:
Use the integral form of the equations to calculate the cumulative production at the start and end of each time interval
Calculate the average rate for the interval (precisely!) from the cumulative
Use the conventional form to calculate the rate at any specific time
Spreadsheets are particularly prone to this error
Использование правильных уравнений для прогнозирования
Решение:
Использовать интегральную форму уравнений для расчёта накопленной добыче в начале и конце каждого временного интервала
Рассчитывать средний дебит для интервала (точно!) по накопленному
Использовать стандартную форму для расчёта дебита в любое конкретное время
Такие ошибки чаще встречаются в таблицах

## Slide 56
Accommodating downtime in your forecasts
The problem:
Wells do not all flow 24 hours a day, seven days a week. This causes difficulties for DCA.
The dilemma:
using calendar day (monthly average) rates avoids downtime problems but causes real trends to be masked
using producing day (instantaneous) rates gives great trends but downtime must be incorporated into the forecasts correctly
Учёт времени простоя в прогнозах
Решение:
Использовать интегральную форму уравнений для расчёта накопленной добыче в начале и конце каждого временного интервала
Рассчитывать средний дебит для интервала (точно!) по накопленному
Использовать стандартную форму для расчёта дебита в любое конкретное время
Такие ошибки чаще встречаются в таблицах

## Slide 57
Accommodating downtime in your forecasts
Example is of a well in a field in a hostile environment with an FPSO and dedicated tanker that detaches for offloading
downtime during offloading
extreme winter downtime
periodic well downtime
Учёт времени простоя в прогнозах
Пример по скважине на месторождении с неблагоприятными условиями с плавучей системой добычи, хранении и отгрузки нефти и с приписанным танкером для отгрузки
Время простоя во время отгрузки
Зимние простои
Периодические простои скважины

## Slide 58
Accommodating downtime in your forecasts
The well’s calendar day rates are affected by excessive downtime...
no clear trend in calendar day rates
На дебиты по скважине по календарным дням влияет чрезмерное время простоя...
Дебиты по календарным дням (в среднем по месяцу)
нет явных трендов в дебитах по календарным дням
Месяцы
Дебит
Учёт времени простоя в прогнозах

## Slide 59
...making DCA very difficult indeed!
no reliable trend analysis possible
?
Accommodating downtime in your forecasts
Учёт времени простоя в прогнозах
Дебиты по календарным дням (в среднем по месяцу)
Дебит
Месяцы
невозможен надёжный анализ тренда
...которое очень серьёзно затрудняет проведение АПД!

## Slide 60
However, producing day (instantaneous) rates look better...
producing day rates
calendar day rates
Producing day rates reflect reservoir response
Accommodating downtime in your forecasts
Учёт времени простоя в прогнозах
Дебиты по календарным дням (в среднем по месяцу)
Дебит
Месяцы
дебиты по дню добычи отражают данные по коллектору
дебиты по дню добычи
дебиты по календарному дню
Однако, дебиты по дню добычи (мнговенные) выглядят лучше...

## Slide 61
...and DCA using producing day rates with modified equations is easy!..
DCA using producing day rates looks reliable
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCING DAY RATE AND CUMULATIVE PRODUCTION IS NOT OBVIOUS
Accommodating downtime in your forecasts
Учёт времени простоя в прогнозах
Дебиты по календарным дням (в среднем по месяцу)
Дебит
АПД с использованием дебитов по дням добычи выглядит надёжным
Зависимость между дебитом по дню добычи и накопленной добычей неочевидна
...и АПД с использованием дебитов по дням добычи с модифицированными уравнениями лёгок в проведении!..

## Slide 62
....giving consistent forecasts of producing and calendar day rates, and cumulative production...
producing day rates
calendar day rates
cumulative production
dots and squares are real data, lines are forecasts
Accommodating downtime in your forecasts
Учёт времени простоя в прогнозах
Дебиты по календарным дням (в среднем по месяцу)
Дебит
Месяцы
дебиты по дням добычи
дебиты по календарным дням
накопленная добыча
точки и кружки – реальные данные. Линии – прогнозы.
....с предоставлением последовательных прогнозов по дебитам календарных дней и дней добычи и по накопленной добыче.

## Slide 63
Accommodating downtime in your forecasts
The solution:
Use producing day rates to establish a reliable trend
Use the integral form of the equation, with an uptime modifier
Учёт времени простоя в прогнозах
Решение:
Использовать дебиты по дням добычи для получения надёжных трендов
Использовать интегральную форму уравнения с модификатором полезного рабочего времени
времени
полезного
фактор
ый
кумулятивн
Где:

## Slide 64
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
Проблема:
Недостаток данных по истории является причиной неопределённости в параметрах спада
The problem:
Insufficient history causes uncertainty in the decline parameters

## Slide 65
A forecast is being made with the benefit of nine years of data.
Period of active development
Rate vs. time on linear axes
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
Делается прогноз по наличию данных девятилетней истории.
Период активной разработки
Дебит в сравнении с временем на линейных осях
The First 9 years Первые девять лет
Дата

## Slide 66
A very convincing exponential decline is identified...
Historical interval for trend analysis
Exponential decline rate of 29% pa
EUR = 17.1 MMstb
Straight line of Qo vs. Np plot with linear axes => exponential decline
Rate vs. cumulative production on linear axes
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
The First 9 years Первые девять лет
Время по сравнению с накопленной добычей на линейных осях
Интервал времени для анализа тренда
Прямая линия на графике дебита и накопленной добычи => экспоненциальный спад
Скорость экспоненциального спада в 29% pa
Конечные извлекаемые запасы = 17.1 MMstb
Идентифицирован весьма убедительный экспоненциальный спад...

## Slide 67
...and a very convincing forecast is made...
Exponential decline
Rate vs. time on linear axes
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
The First 9 years Первые девять лет
...и сделан очень убедительный прогноз...
Экспоненциальный спад
Дата
Дебит и время на линейных осях

## Slide 68
...but the reality is quite different!
Exponential decline forecast
Actual
Rate vs. time on linear axes
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
The next 11 years Следующие 11 лет
Дата
...но действительность выглядит совсем по-другому!
Прогноз экспоненциального спада
Реальность
Дебит и время на линейных осях

## Slide 69
So what went wrong?
Straight line of Qo vs. Np plot with linear axes no longer convincing!
Rate vs. cumulative production on linear axes
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
The next 11 years Следующие 11 лет
Что же пошло не так?
Прямая линия на графике дебита и добычи уже не так убедительна!
Дебит и накопленная добыча на линейных осях

## Slide 70
Harmonic decline
EUR = 22.3 MMstb
Error in EUR of 5.2 MMstb, or 30%
Straight line of Qo vs. Np plot with semi-log axes => harmonic decline
Exponential decline
Harmonic decline
Rate vs. cumulative production on semi-log axes
Original interval used for trend analysis
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
The next 11 years Следующие 11 лет
Дебит и накопленная добыча на осях
Интервал,использованный для анализа тренда
Гармоничный спад
Прямая линия графика дебита и накопленной добычи =>гармоничный спад
Гармоничный спад
Конечные извлекаемые запасы = 22.3 MMstb
Ошибка в КИЗ на 5.2 MMstb или 30%
Экспоненциальный спад
There is also a very convincing harmonic decline!
Также присутствует весьма убедительный гармоничный спад!
Дата

## Slide 71
Harmonic decline forecast
Exponential decline forecast
Rate vs. time on linear axes
Original interval used for trend analysis
Choosing the historical interval for analysis
Выбор временного интервала для анализа
The next 11 years Следующие 11 лет
Интервал, использованный для анализа тренда
Прогноз по гармоничному спаду
Дебит и время на линейных осях
Прогноз по экспоненциальному спаду
The interval was just too short for a reliable analysis!
Интервал был слишком коротким для надёжного анализа!
Дата

## Slide 72
The solution:
Run sensitivities to understand the range of uncertainty in parameters
Use theoretical basis for selecting the hyperbolic exponent
Choosing the historical interval for analysis
The lesson:
The hyperbolic exponent is mathematically the most powerful parameter in our equations, yet
It is the most difficult to define uniquely!
Урок:
Гиперболический экспонент является математически самым сильным параметром в наших уравнениях, но однако...
Его труднее всего определить однозначно.!
Решение:
Провести анализ чувствительности для понимания диапазона неопределённостей в параметрах
Использовать теоретическую базу для выбора гиперболического экспонента
Выбор временного интервала для анализа

## Slide 73
Some very bad practices
Inconsistent start to forecast
Непоследовательное начало прогноза
Негативный опыт

## Slide 74
Some very bad practices
Failing to recognise production interruptions when analysing plots of cumulative production
Непринятие во внимание прерывания добыче при анализе графиков накопленной добычи
Негативный опыт

## Slide 75
Some very bad practices
Failing to consider all plots
Непринятие во внимание всех графиков
Негативный опыт

## Slide 76
4. Concluding thoughts
4. Заключение

## Slide 77
Concluding thoughts
DCA is still a very useful and important tool for reservoir engineers, but...
Training of young engineers in its practical application seems to be neglected, leading to...
bad practices, and...
erroneous forecasts and reserves!!, but...
АПД по-прежнему является очень полезным и важным инструментом для разработчиков месторождений, но...
обучением молодых разработчиков по его практическому применению очевидно пренебрегают, что приводит к...
негативному опыту, и...
ошибочным прогнозам и запасам!!, но...
Заключительные мысли

## Slide 78
The golden rule...... once again!
the past can give us insight into the future only if the cause remains unchanged
wonders can be achieved with a small amount of discipline...
...наличие дисциплины позволяет творить чудеса...
Прошлое даст вам шанс заглянуть в будущее только если причина останется неизменной
Золотое правило...... ещё раз!

## Slide 79
Thank you for your attention
Dr S.K.F. Hattingh
Gaffney, Cline and Associates
Др. Шэйн К.Ф. Гаттинг
Компания Гэффни,
Клайн и партнёры
Спасибо за внимание