## Slide 1: Рост трещины ГРП и ее сдерживание – от теории до практического применения в России
Krešo K. Butula, Schlumberger Moscow
Hydraulic Fracture Height Growth and Containment – from theory to practical application in Russia
Крешо К. Бутула, Шлюмберже Москва
Notes: 2242 hits on “hydraulic fracture height growth’
The height mitigation treatment is an overlooked solution to the fracture placements bigger problems.
The problem can be defined as a NWB SO resulting from Height growth
Comparative analysis of jobs done with / without J-FRAC* in 2005
To prove that J-FRAC* as “height - control” technique
is effective technique
To simulate J-FRAC* in Planar3D* software
Develop method to strategically place J-FRAC* into the market

## Slide 2: Hydraulic Fracture Growth: The Problems Рост трещины ГРП: Проблемы
Fracture growth beyond pay zone
  Increased WC
  Increased GOR
Premature Screen Out
  Insufficient fracture width
  Pinch point for proppant
Рост трещины за границы продуктивной зоны пласта
  Увеличенная обводненность
  Увеличенный газовый фактор
Преждевременная остановка закачки (стоп)
  Недостаточная ширина трещины
  Зона смыкания проппанта
Notes: Let’s start from the very beginning – What is fracturing and why do we need it? Fracturing is pumping fluid and proppant into the formation above fracture pressure. It will create highly conductive path and permeability of this path is much higher than permeability of formation. It can increase productivity 2-3 times. If all proppant designed was not placed into formation at any reason we called it Screen Out. In other words Screen Out – premature stop of the job.
Big SO issue here in Russia - is height growth

## Slide 3: Screen out from height growth Cтоп в результате вертикального роста трещины
Type 1:
“Thin” zones in hard rock with thick barriers
  pnet (ho) ~ E/ho
  ho / 2 gives ~ 2 pnet
    therefore, width in thin zones results from large pnet
  Limits to pnet
    wf ~ pnet (h) < Δσ
log t

log pnet
E / ho
w
Тип 1:
“Тонкие” зоны в твердых породах с мощными барьерами
  pэфф (ho) ~ E/ho
  ho / 2 дает ~ 2 pэфф
    Следовательно, ширина в тонких зонах определяется за счет высокого pэфф
  Ограничения pэфф
    wтр ~ pэфф (h) < Δσ
Notes: also, pnet < Ds; limits pnet and w ( > 3 Dprop for > 6 ppa)

## Slide 4: Screen out from height growth Cтоп в результате вертикального роста трещины
Type 2:
‘Typical pay” and “small barrier” with low Δσ beyond leads to unstable growth
Proppant pinch point
σh
Depth
Pump Time
t1
t2
t3
Pinch Point
t1
t2
t3
Тип 2:
‘Типичный продуктивный пласт” и “тонкий барьер” при низком Δσ приводят к нестабильному росту
Зона смыкания

## Slide 5: Pressure Capacity and Height Growth Мощность давления и вертикальный рост
ho
h
pnet
Low stress contrast
  Over-pressurized formations
Laminated formations
Weak barriers above/below pay
Малый контраст напряжений
  Пласты с избыточным давлением
Слоистые пласты
Слабые барьеры над/под продуктивной зоной
Общеизвестная теория
Определение условий
Определение и реализация решения
Подгонка под местные условия
Well known theory
Define conditions
Determine & Implement solution
Adjustment to local conditions
Notes: As it is known in the frac industry, several parameters will affect the height grow into the frac zone as fluid type, proppant size, barrier thickness, stress conditions, proppant settling velocities and pump rate. All the mentioned parameters will be described below and will address the behavior of each one and the effect of all the parameters affecting each other.

## Slide 6: Hydraulic Fracture Growth: Assessment Рост трещины ГРП: Оценка

## Slide 7
Mechanical Earth Model (МЕМ)
Моделирование механических свойств геологической среды
Fracturing Job
Операция ГРП
Fracture Design update
Корректировка дизайна трещины
Strength
UCS
F
20
400
0
70
UCS
Friction Angle
Earth Stress & Pore Pressure
P
p
S
h
S
H
S
V
MPa
0
200
Stress
W
N
E
Stress Direction S
h
fault ?
Regional
Trend
PR
E
1
Poisson’s
Ratio
Young’s
Modulus
100
Elastic
1.0
0
10
MEM update
Уточнение модели
механических свойств
геологической среды
Fracture Design
Дизайн трещины
DCHSA Before Job logging
DCHSA до каротажа
DCHSA After Job logging
DCHSA после каротажа
Compare Results with revised model
Сопоставление результатов с уточненной моделью
Agree?
Согласуются?
Yes, Да
Continue with Current MEM & Design
Продолжайте работу с текущей моделью МЕМ и дизайном
Capture knowledge
Данные захвата
Update MEM, Revise Design
Измените модель МЕМ уточните дизайн
Initial Modeling
Первоначальное моделирование
Microseismic
Микросейсмика
Fracture Re-Design and update
Повторный дизайн и уточнение трещины
Mini Frac & Post Closure Analysis
Мини ГРП и анализ после закрытия трещины
DCHSA Interpretation
Интерпретация DCHSA
Petrophysics
Петрофизика
Geology
Геология
No, Нет
Diagnose
& update models
Диагностируйте и подкорректируйте модели
Mechanical Earth Model
Моделирование механических свойств геологической среды

## Slide 8: Acknowledgment of Height Growth Подтверждение вертикального роста
Mini-Frac Analysis
  Net Pressure during pumping
    pnet , decrease
  Pressure decline after shut-in
    Non–ideal behavior
  Temperature logging after Calibration test
  Температурный каротаж после калибровочного теста
Анализ Мини-ГРП
  Эффективное давление во время закачки
    Pnet и снижается
  Снижение давления после закрытия
    Неидеальное поведение

## Slide 9: Hydraulic Fracture Growth: Mitigation Снижение риска роста трещины ГРП

## Slide 10: What to do? Что делать?
Continue fracturing:
  Increase dσ: proppant bank placement
  Reduce Pnet increase :
    Low Viscosity fluid system [VES]
    Linear gel pad stage or Oil-based fracturing fluids
    Fiber fluid system
  Depleting reservoir then fracturing
  Combinations of the above
Продолжить c ГРП:
  Увеличение dσ: происходит за счет размещения проппантной насыпи
  Задержать рост Pnet:
    Система низковязкой жидкости [вязко-эластичная жидкость, VES]
    Система жидкости на волоконной основе
    Стадия закачки линейного геля или жидкости ГРП на нефтяной основе
  Истощить пласта затем проводить ГРП
  Сочетание вышеуказанных способов
Notes: Numerous alternatives have been proposed to modify fracture treatments that are constrained by the formation
pressure capacity. They range from the application of unconventional designs to reduce the fracturing
pressure (e.g., Veatch and Crowell, 1982; Britt et al., 1994) and the use of specialized additives (e.g.,
Nolte, 1982; Nguyen and Larson, 1983; Warpinski,1990) to even altering the reservoir stress state
through changes of either the reservoir pressure or temperature (Cleary, 1980a).

## Slide 11: What to do? Что делать?
Alternatives:
  Abrasive jetting with sand
  Matrix acidizing stimulation
  Perforating (underbalance deep penetrating, clean perforating techniques)
Альтернативные способы:
  Пескоструйное перфорирование
  Кислотная обработка
  Перфорация (глубокое проникновение, методы чистой перфорации)
Notes: Numerous alternatives have been proposed to modify fracture treatments that are constrained by the formation
pressure capacity. They range from the application of unconventional designs to reduce the fracturing
pressure (e.g., Veatch and Crowell, 1982; Britt et al., 1994) and the use of specialized additives (e.g.,
Nolte, 1982; Nguyen and Larson, 1983; Warpinski,1990) to even altering the reservoir stress state
through changes of either the reservoir pressure or temperature (Cleary, 1980a).

## Slide 12: Pressure Capacity and Height Growth Мощность давления и вертикальный рост трещины
Principle of fracture height control through viscosity reduction
Принцип контроля вертикального роста трещины за счет снижения вязкости
Notes: As it is known in the frac industry, several parameters will affect the height grow into the frac zone as fluid type, proppant size, barrier thickness, stress conditions, proppant settling velocities and pump rate. All the mentioned parameters will be described below and will address the behavior of each one and the effect of all the parameters affecting each other.
Reducing the fluid viscosity, however, requires additional considerations of the potentially increased fluid loss, modifications to the breaker and proppant scheduling, fluid degradation from exposure to the reservoir temperature and nearwellbore effects (Nolte, 1982, 1988a).
characteristics. Fracturing equipment is capable of delivering a continuous decrease in fluid
viscosity throughout the treatment (see Chapter 11).
All fracture treatments benefit from a reduction in the polymer mass used during the treatment. This approach limits the gel residue in the proppant pack
to prevent an excessive loss of fracture conductivity.

## Slide 13: Pressure Capacity and Height Growth Мощность давления и вертикальный рост трещины
Principle of fracture height control using solids mixture
Принцип контроля вертикального роста трещины с использованием смеси твердых частиц
Notes: As it is known in the frac industry, several parameters will affect the height grow into the frac zone as fluid type, proppant size, barrier thickness, stress conditions, proppant settling velocities and pump rate. All the mentioned parameters will be described below and will address the behavior of each one and the effect of all the parameters affecting each other.

## Slide 14: Current Practice of Fracture Height Control Текущая практика контроля роста трещины по вертикали [КРТB]
Linear gel on Pad Stage and 120-360kg/m3
    Proppant Settling
Линейный гель на буфере и 120-360 кг/м3 стадии
    Оседание проппанта
Conventional Frac with Crosslinked fluid
    Frac Breakthrough
Традиционный ГРП с сшитой жидкостью
    Прорыв Барьера

## Slide 15: Hydraulic Fracture Height Control using Solids Mixture Контроль вертикального роста трещины ГРП с использованием смеси твердых частиц
Does not require additional equipment
Does not required additional QHSE considerations
One of the most cost effective fracture height containment services
To maximize effect can be combined with:
  Low viscosity [VES] fluid system
  Fiber laden fluid system
  Low guar fracturing fluids
  Oil based systems
  Foam
  Дополнительное оборудование не требуется
  Дополнительное соблюдение правил техники безопасности не требуется
  Одна из самых экономичных услуг по сдерживанию трещины
  Для увеличения эффекта можно комбинировать с :
    системой низковязкой жидкости [VES]
    системой жидкости с загрузкой волокна
    низкогуаровыми жидкостями ГРП
    системами на нефтяной основе
    пеной

## Slide 16: HGC Technology Description Описание технологии контроля вертикального роста трещины
Technology for self-placing slug/stage of specialized material pumped between pad & proppant stages
Material:
  Dry, solid specially sized material mixture
Технология размещения пробки/стадии специального материала, закачиваемого между буфером и проппантными стадиями
Материал:
  Сухая смесь с определенным размером частиц
Notes: 4478282 Height control technique in hydraulic fracturing treatments
Filed:April 7, 1982Inventors:Nolte; Kenneth G. (Tulsa, OK) and Smith; Michael B. (Tulsa, OK) Assignee:The Standard Oil Company (Chicago, IL)
7004255Fracture plugging
Date Issued:February 28, 2006Application:10/250,117
Filed:June 4, 2003Inventors:Boney; Curtis (Schlumberger , Sugar Land, TX)

## Slide 17: HGC Technique at work Метод контроля вертикального роста трещины в действии
Pres=230bar
Pres=240bar
Confined at normal Pres
Сдерживается при нормальном Р пл

## Slide 18: HGC Technique at work Метод контроля вертикального роста трещины в действии
Pres=230bar
Pres=240bar
Breaking out of zone @ Pres>Presi [or weak barrier]
Прорыв из зоны при Pпл>Pплп [или слабом барьере]

## Slide 19: HGC Technique at work Метод контроля вертикального роста трещины в действии
Pres=230bar
Pres=240bar
+
HGC
Frac Contained in zone even at Pres>Presi
Трещина удерживается в зоне даже при Pпл>Pплп

## Slide 20: HGC technique using solids and fibers Метод контроля вертикального роста трещины с использованием твердых частиц и волокон
Extension of previous HGC technique
  Use of dissolvable fibers
    Decrease in polymer load
    Decrease in viscosity
Распространение предыдущего метода контроля вертикального роста трещины
  Использование растворимых волокон
    Снижение загрузки полимера
    Снижение вязкости
Трещина на волоконной основе
Материал КРТ
Обычный ГРП
Notes: Fibers:
Enhance Proppant Transport & Placement
Reduce Settling of Placed Proppant
Improve Fracture Geometry Control
Reduce Friction in Tubing During Frac
Fully Degradable
HGC Material:
Increase Barrier Strength
Prevent Frac Breakthrough

## Slide 21: Application of Fiber-laden fluids Применение жидкости c волокнoм
1 сек
20lbs/100gal Linear Gel and 5PPA Proppant
2.4 кг/м3 линейный гель и 600кг/м3 проппантa

## Slide 22: Application of Fiber-laden fluids Применение жидкости c волокнoм
1 сек
20lbs/100gal Linear Gel and 5PPA Proppant
2.4 кг/м3 линейный гель и 600кг/м3 проппантa
2 сек

## Slide 23: Application of Fiber-laden fluids Применение жидкости c волокнoм
1 сек
20lbs/100gal Linear Gel and 5PPA Proppant
2.4 кг/м3 линейный гель и 600кг/м3 проппантa
2 сек
5 мин

## Slide 24: Application of Fiber-laden fluids Применение жидкости c волокнoм
1 сек
20lbs/100gal Linear Gel and 5PPA Proppant
2.4 кг/м3 линейный гель и 600кг/м3 проппантa
2 сек
5 мин
90 мин

## Slide 25: Solution to Fracture Height Growth Решение проблемы роста трещины в высоту
Контроль Pэфф
  Линейная жидкость
  Использование волокон на стадии 120-600кг/м3
  Сшитая жидкость [600-1440кг/м3 стадии]
  Увеличение конечной концентрации [1440кг/м3]
  Использование проппанта 12/18 RCP
16/20 @ 840кг/м3
CMT plug @ 2349 m
Controlling Pnet
  Linear Frac fluid
  Usage of dissolvable fibers from 120-600kg/m3
  Crosslinked Fluid from 600-1440kg/m3
  Increasing Final Proppant Conc.[1440kg/m3]
  Usage of large tail-in RCP 12/18
XL-fluid
Сшитая жидкость
Fiber+linear fluid
Линейная жидкость+волокнa
Notes: Rosneft experience with linear gels on LEmpinskoe

## Slide 26: Hydraulic Fracture Growth: Evaluation Рост трещины ГРП: Оценка

## Slide 27: Fiber and HGC solid based frac results Результаты ГРП, с использованием жидкости на волоконной основе и метода КРТB
Yaraynerskoe field - at present, the best solution to contain hydraulic fracture height
Месторождение Ярайнерское – в настоящее время, здесь применяется самое эффективное решение для сдерживания вертикального роста трещины
Yaraynerskoe, JV-1 results:
Increase in ΔPnet = 23 bar
Increase in PI:
dPIfiber frac=1.46 dPIconventional frac
Oil Production Increased 37%
Ярайнерское, результаты JV-1 :
Рост ΔPэфф = 23 Бар
Рост КП:
dКПГРП на волокон.осн.=1.46 dКПобычный ГРП
Добыча нефти увеличивается на 37%
Notes: SPE 112438

## Slide 28: Russian Case History 1: Опыт применения в России 1:
Vyngapurovskoe Oilfield
  Under water injection -> most of the wells are now over-pressured
  Extremely low formation stress contrast
Месторождение Вынгапурское
  При закачке воды -> в большинстве скважин, в настоящее время, наблюдается избыточное давление
  Чрезвычайно малый контраст пластового напряжения

## Slide 29: Russian Case History 1: Опыт применения в России 1:
Vyngapurovskoe Oilfield
  Under water injection -> most of the wells are now over-pressured
  Extremely low formation stress contrast
If Pcl > 370 atm HGC
Если Pзакр. > 370 атм КРТB
Месторождение Вынгапурское
  При закачке воды -> в большинстве скважин, в настоящее время, наблюдается избыточное давление
  Чрезвычайно малый контраст пластового напряжения

## Slide 30: Russian Case History 1: Опыт применения в России 1:
Vyngapurovskoe Oilfield
  Under water injection -> most of the wells are now over-pressured
  Extremely low formation stress contrast
If Pcl > 370 atm HGC
Если Pзакр. > 370 атм КРТB
    If Pcl ↑ then Pnet ↓ -> height growth!
    If Pres ↑ then Pcl ↑
Месторождение Вынгапурское
  При закачке воды -> в большинстве скважин, в настоящее время, наблюдается избыточное давление
  Чрезвычайно малый контраст пластового напряжения
    Если Pпл ↑ тогда Pзакр ↑
    Если Pзакр ↑ тогда Pэфф ↓ -> рост трещины

## Slide 31: Russian Case History 1: Опыт применения в России 1:
Vyngapurovskoe Oilfield
  Under water injection -> most of the wells are now over-pressured
  Extremely low formation stress contrast
If Pcl > 370 atm HGC
Если Pзакр. > 370 атм КРТB
    If Pcl ↑ then Pnet ↓ -> height growth!
    If Pres ↑ then Pcl ↑
HGC
HGC
HGC
Месторождение Вынгапурское
  При закачке воды -> в большинстве скважин, в настоящее время, наблюдается избыточное давление
  Чрезвычайно малый контраст пластового напряжения
    Если Pпл ↑ тогда Pзакр ↑
    Если Pзакр ↑ тогда Pэфф ↓ -> рост трещины

## Slide 32: Results: Screen Out Vyngapurovskoe Oilfield
36 treatments without HGC : Screen Out rate = 33.3%
18 treatments with HGC: Screen Out rate = 11.1%
1st HGC pumped
1ая закачка методом КРТ
36 обработок без КРТB: процент стопов = 33.3%
18 обработок с КРТB: процент стопов = 11.1%
Уровень не операционных стопов

## Slide 33: Russian Case History 2: Опыт применения в России 2:
Sutorminskoe Oilfield
  Top or bottom water layers (or both)
  Laminated formation
  Weak, narrow shale barriers
  Average field WC~ 75%
  6 treatments were done without HGC
  3 non-operational Screen Outs
  Screen Out rate 50%
  10 treatments were done with HGC
  1 non-operational Screen Out
  Screen Out rate 10%

## Slide 34: Russian Case History 2: Опыт применения в России 2:
Sutorminskoe Oilfield
  Top or bottom water layers (or both)
  Laminated formation
  Weak, narrow shale barriers
  Average field WC~ 75%
  6 treatments were done without HGC
  3 non-operational Screen Outs
  Screen Out rate 50%
  10 treatments were done with HGC
  1 non-operational Screen Out
  Screen Out rate 10%
Месторождение Суторминское
  Верхние или подошвенные водные слои (или те и другие)
  Слоистый пласт
  Слабые, узкие глинистые shale barriers
  Средняя обводненность по месторождению~ 75%
  6 операций ГРП проведены без КРТB
  3 не операционные остановки закачки (стопа)
  Уровень остановки закачки 50%
  10 операций ГРП с КРТB
  1 не операционная остановка закачки (стоп)
  Уровень остановки закачки 10%

## Slide 35: Russian Case History 3: Опыт применения в России 3:
Sovetskoe Oilfield
    Bottom water layers (or both)
    Laminated formation AV1-2
    Weak, narrow shale barriers
  10 treatments were done w/o HGC
    ΔQo~31 ton/day
    Average field WC~ 75%
  12 treatments were done with HGC
    ΔQo~29 ton/day
    Average WC~ 47%
Нефтяное месторождение Советское
  Подошвенные водные слои (или и те и другие)
  Слоистый пласт AV1-2
  Слабые, узкие глинистые перемычки
  10 операций ГРП проведено без КРТB
    ΔQo~31 тонн/сут
    Средняя обводненность по месторождению ~ 75%
  12 операций ГРП с КРТB
    ΔQo~29 тонн/сут
    Средняя обводненность ~ 47%

## Slide 36: Concept confirmation: Sovetskoe case Подтверждение концепции: пример месторождения Советское
КРТB*+операции линейная подушка
Средний показатель эфф.давления
Эфф. давление в Барах
Средний прирост эфф.давления после HGC = 25 бар
Средний прирост эфф.давления послеобычн. ГРП = 14 бар
Калибровка HGC
Основные операции HGC
Калибровка обыч. операций ГРП
Основное воздействие обыч. операций ГРП
HGC
HGC
HGC
HGC
HGC
Pnet analysis of HGC vs. regular Fracs
Анализ эффективного давления:
метод контроля верт.роста трещины и обычные ГРП
Обычные операции ГРП +YF100

## Slide 37: HGC PI Analysis КРТB: Анализ КП
PIpostfrac~ 5 x PIprefrac
ΔQo~29 ton/day
ΔWC~16%
КПпосле ГРП~ 5 xКПдо ГРП
ΔQo~29 тонн/сут
ΔОбводненность ~16%
HGC
HGC
HGC
Анализ КП КРТB на примере пласта Рябчик

## Slide 38: Hydraulic Fracture Growth: Measurements Рост трещины ГРП: Измерения

## Slide 39: Measuring Frac Height Growth in Russia Измерение вертикального роста трещины в России
Microseismic Measurements
Микросейсмические измерения
Sonic Measurements
Акустические измерения
Temperature Measurements
Измерения температуры

## Slide 40: Measuring Frac Height Growth in Russia Измерение вертикального роста трещины в России
BHP gauges to calibrate frac simulation model
Acoustic logging for cement evaluation
Показания приборов забойного давления используются для калибровки модели трещины
Акустический каротаж используется для контроля качества цементирования

## Slide 41: Conclusions: HGC Treatments Выводы: ГРП с использованием метода КРТB
HGC fracturing treatments:
  Determine stress conditions, MEM model
  To be pumped where unrestricted height growth can be expected
  Reduce screen outs
  Reduce WC after frac vs. conventional fracs
  Effective stimulation of high risk candidates
  Fracturing treatment on oilfields that are predisposed to unrestricted fracture height growth and were not fractured [successfully] before
  Measurements can be very effective and needed in evaluation
ГРП с использованием метода контроля роста трещины:
  Определение напряженных состояний, модель механических свойств геологической среды
  Закачка производится в случаях, когда ожидается неограниченный вертикальный рост
  Снижение стопов
  Снижение обводненности после проведения ГРП по сравнению с обычными ГРП
  Эффективная обработка кандидатов высокого уровня риска
  Гидравлический разрыв пластов проводится на нефтяных месторождениях предрасположенных к условиям неограниченного вертикального роста трещин, где до этого ГРП не проводился [успешно]
  Измерения могут быть весьма эффективными и необходимыми при оценке

## Slide 42: Рост трещины ГРП и ее сдерживание – от теории до практического применения в России
Krešo K. Butula, Schlumberger Moscow
Hydraulic Fracture Height Growth and Containment – from theory to practcal application in Russia
Крешо К. Бутула, Шлюмберже Москва
Questions
Notes: 2242 hits on “hydraulic fracture height growth’
The height mitigation treatment is an overlooked solution to the fracture placements bigger problems.
The problem can be defined as a NWB SO resulting from Height growth
Comparative analysis of jobs done with / without J-FRAC* in 2005
To prove that J-FRAC* as “height - control” technique
is effective technique
To simulate J-FRAC* in Planar3D* software
Develop method to strategically place J-FRAC* into the market